## Slide 1: Preprocessing – część 1
Przygotowanie danych do analizy

## Slide 2: Wstęp

## Slide 3: Wstęp
Surowe dane
filtrowanie
epokowanie
czyszczenie
ICA
analiza sygnału
analiza statystyczna

## Slide 4: Wstęp
preprocessing oraz jego automatyzacja
Zanim zaczniemy się bawić w preprocessing:
  Wgramy małego patch’a do egglaba, dzięki któremu ruszy on nam na matlabie 2007b
  Wczytamy dane i zerkniemy w podstawowe opcje
  Sprawdzimy jak wygląda na początku sygnał
  Sprawdzimy czy są informacje na temat pozycji elektrod

## Slide 5: Filtrowanie
preprocessing oraz jego automatyzacja
Surowy sygnał nagrany z elektrod jest nieładny 
Poza tym trudno go analizować – niskie częstotliwości (związane głównie z potliwością skóry) ‚zasłaniają’ to, co ‚mózgowego’ dzieje się w sygnale
Możemy odfiltrować te niskie częstotliwości z sygnału.

## Slide 6: dane niefiltrowane vs filtrowane
Surowe dane (niefiltrowane)
Dane przefiltrowane 1Hz górnoprzepustowo

## Slide 7: Którą drogą przepuszczamy dane
filtrujemy
górnoprzepustowo (przepuszczamy górne częstotliwości)

## Slide 8: Którą drogą przepuszczamy dane
filtrujemy
dolnoprzepustowo (przepuszczamy dolne częstotliwości)

## Slide 9: Filtry są bardziej złożone, ale tego nie będziemy omawiać…

## Slide 10: Epokowanie

## Slide 11: Epokowanie

## Slide 12: Epokowanie

## Slide 13: Epokowanie
wybieramy typy eventów względem, których tworzymy epoki

## Slide 14: Funkcja eegh i okno skryptu

## Slide 15: Funkcja eegh i okno skryptu
EEG = pop_loadset()
EEG = pop_loadset('filename', … 'nazwapliku.set', 'filepath', … 'ścieżka dostępu')

## Slide 16: Funkcja eegh i okno skryptu
EEG = eeg_checkset(EEG)
Testy na strukturze EEG – eeg_checkset sprawdza czy format danych jest OK, czy odpowiednie pola są uzupełnione itp.

## Slide 17: Funkcja eegh i okno skryptu
pop_eegplot(EEG, 1, 1, 1)
Przeglądanie danych i usuwanie epok. Trzy argumenty po EEG znaczą kolejno:
czy przeglądać kanały (1) czy sygnał komponentów (0)
czy pokazywać wcześniejsze zaznaczenia (1) czy też nie (0)
czy zaznaczone epoki od razu usuwać (1) czy też pozostawiać jako oznaczone (0)

## Slide 18: Funkcja eegh i okno skryptu
pop_eegfiltnew(EEG, dolna_granica, … górna_granica)
Filtrowanie, jeżeli robimy highpass filter tzn górnoprzepustowy, wystarczy podać tylko dolną granicę, a jako górną podać zero (i vice versa).

## Slide 19: Funkcja eegh i okno skryptu
pop_epoch(EEG, nazwy_eventów, zakres_czasowy)
Tniemy dane na epoki. Epoki są wycinane względem eventów podanych w nazwy_eventów oraz podanego zakresu czasowego

## Slide 20: Funkcja eegh i okno skryptu
pop_rmbase(EEG, zakres_czasowy_baseline’u)
Usuwamy baseline

## Slide 21: Czas na pętlę przez wiele osób!
Prezentacja wprowadzająca pętle jest dostępna w oddzielnym pliku.
Ćwiczenia i zadania z pętli są dostępne w jeszcze innym pliku (do znalezienia w repozytorium Dropboxowym w folderze zajęcia05).

## Slide 22: artefakty